## Slide 1
BADLINK WAN | Processo atual (AS-IS)
Fluxo levantado com Eduardo • Operadora executa a remediação e Telecom acompanha e valida
R4 TELECOM • DISCOVERY 14/10/2026 1/4
1. Evento / agregação
ServiceNow correlaciona eventos (BADLINK, OSPF, IPSLA etc.) e cria o incidente pai “Links com Falhas”.
→
2. Encaminhamento
Incidente direcionado ao grupo responsável da operadora (Vivo, Claro, Algar, Oi etc.).
→
3. Análise conjunta
Operadora conduz a tratativa; Telecom consulta equipamentos e usa One Click para checks/evidências.
→
4. Retorno da operadora
Operadora registra no chamado causa, ações realizadas e status; interação pode ocorrer via Teams.
→
5. Pós-validação Telecom
Telecom confere estado dos equipamentos/links e, se normalizado, conclui o incidente pai.
Ponto-chave
O encerramento do incidente hoje depende da confirmação da operadora no Snow + checagem final feita por Telecom.

## Slide 2
BADLINK WAN | Proposta com Ansible (TO-BE)
Automatizar o trecho executado por Telecom, mantendo a remediação na operadora
R4 TELECOM • DISCOVERY 14/10/2026 2/4
ServiceNow / Operadora
Incidente pai em espera; retorno registrado pela operadora com ação e status.
→
AAP • Validação de retorno
Verificar status, campos obrigatórios e evidência do OK; sem confiar apenas em texto livre.
→
AAP • Pós-validação técnica
Conectar ao equipamento e executar checks autorizados: conectividade, interface, vizinhança/OSPF e estabilidade, conforme o evento.
RESULTADO DA PÓS-VALIDAÇÃO
Normalizado + Critérios atendidos
Registrar evidências de logs, aplicar resolução/encerramento no ServiceNow e registrar rastreabilidade antes de encerrar o incidente.
Falha persistente / Retorno insuficiente
Não encerrar, registrar diagnóstico e manter ou devolver ao grupo responsável, com motivo explícito.
Escopo inicial:
Automatizar a pós-validação e o tratamento do incidente pai - não automatizar intervenções da operadora nesta fase.

## Slide 3
Alternativa R4 | Falha de Backup
Candidato adicional para discovery: incidente hoje tratado e encerrado manualmente por Telecom
R4 TELECOM • DISCOVERY 14/10/2026 4/4
Cenário atual e oportunidade
• Alerta que gera incidente no ServiceNow para Telecom.
• Existe KB com testes manuais.
• Telecom analisa, trata e encerra o chamado.
• Diferente do “clear” automático citado para High CPU/Memory, pode haver resolução atribuível ao fluxo Ansible.
Discovery técnico necessário
• Validar alteração causadora / change.
• Verificar conectividade e autenticação.
• Inspecionar configuração e hardening.
• Definir remediações seguras, rollback e pós-check.
• Confirmar regras de resolução e contabilização no KR.
Recomendação: Manter Falha de Backup como opção para a R4 e mapear o processo completo antes de assumir escopo e prazo.