## Slide 1
Assessment das Automações Telecom
Diagnóstico inicial, critérios de priorização e roadmap de evolução
Objetivo
Entender o ecossistema atual antes de propor mudanças arquiteturais.
Abordagem
Volumetria + arquitetura + eficiência operacional.
Case inicial
BADLINK como referência para validar o modelo de melhoria.
Status: levantamento em andamento — arquitetura e responsabilidades ainda precisam ser validadas com operação e owners.
Assessment das Automações Telecom | Diagnóstico preliminar
1

## Slide 2
Cenário atual
Distribuição preliminar das automações e pontos que ainda precisam ser confirmados
ServiceNow — Flow Designer
Concentra a maior parte das automações do backlog de Links com Falha. Exemplos levantados: OSPF, HSRP, BGP, BFD e outros fluxos.
AAP / Ansible
Automação técnica identificada para BADLINK e High CPU/Memory. BADLINK já está sendo analisado e refatorado como primeiro case.
Hierarquia
Validar se há dependência técnica ou apenas agrupamento de volumetria.
Responsabilidade
Definir o que deve permanecer em ITSM e o que é execução técnica.
Arquitetura alvo
Não assumir migração: avaliar manter, refatorar, hibridizar ou migrar.
Assessment das Automações Telecom | Diagnóstico preliminar
2

## Slide 3
Volumetria — base analisada
A priorização começa pelos dados, mas não deve considerar somente quantidade de incidentes
Chart: Top 10 — quantidade de incidentes
| Bad link | OSPF neighbor | Equip. down | OSPF interface | IPSLA loss | BGP down | HSRP | Interface errors | JNX LDP | Uptime reset
Incidentes | 5446 | 4373 | 2584 | 1459 | 1255 | 927 | 459 | 379 | 335 | 283
25.875 registros
Base total analisada
67,63%
Representatividade do Top 10
37,95%
BADLINK + OSPF neighbor state change
BADLINK: 5.446 incidentes (21,05%) — maior ocorrência individual da base.
Assessment das Automações Telecom | Diagnóstico preliminar
3

## Slide 4
Case inicial — BADLINK
Primeiro fluxo utilizado para entender e estabelecer um padrão de melhoria das automações Telecom
Itaumon
Consulta do link
Elegibilidade
Classificação LAN/WAN
BADLINK
Execução técnica
Diagnóstico
Show interface + classificação
Decisão
Estado do incidente
ServiceNow
Atualização / encerramento
O que já foi trabalhado
• Consulta ao Itaumon com contrato de saída explícito • Elegibilidade LAN/WAN baseada no resultado da consulta • Execuções isoladas e dentro do workflow • Tratamento estruturado de falhas no BADLINK
Ganho técnico observado
• Menor acoplamento implícito entre etapas • Resultado mais previsível para os próximos JTs • Maior rastreabilidade do diagnóstico • Separação entre falha da automação e falha/conectividade do equipamento
BADLINK passa a funcionar como referência de contrato, observabilidade e tratamento de erro para avaliar os próximos fluxos.
Assessment das Automações Telecom | Diagnóstico preliminar
4

## Slide 5
Roadmap proposto
Evolução em quatro fases, sem assumir previamente que a solução é migrar Flow Designer para Ansible
1. Discovery
Mapear eventos, owners, entradas, dependências, ações, equipamentos e resultados.
2. Assessment
Identificar gargalos, falhas, intervenção manual e papel de ServiceNow × AAP.
3. Priorização
Cruzar volumetria, esforço manual, taxa de falha, tempo e impacto operacional.
4. Evolução
Decidir por fluxo: manter, refatorar, hibridizar ou migrar.
Prioridade = volumetria + esforço manual + taxa de falha + tempo de resolução + impacto + potencial de automação
Assessment das Automações Telecom | Diagnóstico preliminar
5

## Slide 6
Próximos passos
Fechar lacunas do discovery e transformar o levantamento em backlog priorizado de evolução
Discovery técnico
• Validar a hierarquia de “Links com Falha” e distinguir dependência técnica de agrupamento.
• Mapear arquitetura atual ServiceNow × AAP e responsabilidades de cada camada.
• Identificar owners e especialistas operacionais de cada automação.
• Levantar taxa e principais causas de falha por fluxo.
Discovery operacional e priorização
• Entender o tratamento manual executado pela operação quando a automação falha.
• Cruzar volumetria × esforço operacional × impacto.
• Definir os candidatos prioritários para melhoria.
• Usar BADLINK como primeiro case de referência e padrão técnico.
Diretriz: migração é uma possível conclusão do assessment — não o ponto de partida.
Assessment das Automações Telecom | Diagnóstico preliminar
6